## Slide 1
우리산업주식회사 기술연구소
2023. 10. 10
CEa, CVa PE 차종
HV Air PTC Heater 개발 검토서

## Slide 2
차 례
I. 사양 검토
II. 디자인 검토
III. 제품 개발 검증 계획
Notes: 2

## Slide 3
I. 사양 검토
□ SR REVIEW (1)
32
80
175
269
158
40
Passenger
Zone
Driver
Zone
항목 | 고객 요구사양 (SR정리본) |  |  |  | WR 검토사양
PTC Heater 상세 사양 | Core Size(mm) |  |  | 269H x 158L x 32T | SIZE 만족
 | PWM Size(mm) |  |  | 80H x 175L x 40T | SIZE 만족
 | Nominal Power |  |  | 6,300 W (+10% / 0%) Dual zone (3,150W/zone) (@654V, 300kg/h, 0℃) | MEa 와 동일하게 -5% 적용 요청
 | Pressure drop |  |  | Max 75Pa (@300kg/h, 0℃) | Max 80Pa 변경 요청
 | 전압 범위 | HV | Nominal | 800V | -
 |  |  | Range | 248V ~ 865.6V | -
 |  | LV | Nominal | 12V | -
 |  |  | Range | 8V ~ 18V | -
 | 작동 전압 | 공칭 |  | T.B.D | 
 |  | 하한 |  | T.B.D | 
 |  | 상한 |  | T.B.D | 
 | Nominal Current |  |  | 7.9A (+10% / 0%) | WR 제안사양
 | Inrush Current |  |  | Max 15A | WR 제안사양
 | 작동 온도 범위 |  |  | -40°C to 85°C | 만족
 | 성능 보증 범위 |  |  | -40°C to 85°C | 만족
 | 보관 온도 범위 |  |  | -40°C to 105°C | 만족
 | Communication |  |  | High Speed CAN | 만족
 | 절연저항 |  |  | Min 10MΩ @1,000V, 60s | 만족
 | 내전압 |  |  | Max 0.5mA @4,300V, 60s | 만족
 | Weight |  |  | 1.8kg | 2.5kg 으로 변경 요청
 | Ingress Protection Degree |  |  | IP67 | 만족
HV Connector | 제조사 / Part number |  |  | TYCO 2379215-1 (Mating : T.B.D) | MEa 와 동일하게 Aptiv 35415839 로 변경 요청
LV Connector | 제조사 / Part number |  |  | KET MG 651104-5 (Mating : KET MG 641107-5) | MEa 와 동일하게 MG651098-5 로 변경 요청
Notes: 3

## Slide 4
□ Design concept
Signal Connector
HV Connector
Chassis Ground
PWM Part
PTC Core Part
기본 디자인 컨셉 (NEa & MVa C/O)
Passenger
Zone
Driver
Zone
□ PTC HEATER 특성
① 성능 = 6,300 +10/-5% ( 6,300W ~ 6,690W)
② HEATR ROD Assembly
-. 알루미늄튜브 가압방식, 양산실적
-. 원가절감 및 강건한 절연특성 보유
= Ceramic plate 삭제, PI합지 필름 적용
③ Heat core assembly
-. Brazing Fin 적용
④ HV CONNECTOR
-. APTIVE 35415839
⑤ Signal connector
-. KET MG 651104-5
□ Safety function
High Voltage Over/Under Protection
Low Voltage Over Protection
Over/Under Current Protection
Over Heat Protection (PCB)
Communication lost
Voltage surge
I. 사양 검토
Notes: 4

## Slide 5
No | Item | 재질 | 수량 |  | 비고
 |  |  | 1안 (NEa C/O) | 2안 (Tc160℃) | 
1 | NAME PLATE | ART-PAPER | 1 | 1 | -
2 | WARNING LABEL | PET TC/S015 | 1 | 1 | -
3 | COVER | PBT-GF30 | 1 | 1 | -
4 | VENT FILTER | VARIOUS | 1 | 1 | -
5 | MAIN PCB ASS’Y | VARIOUS | 1 | 1 | -
6 | SIGNAL WIRE ASS’Y | PBT-GF30 | 1 | 1 | -
7 | CHASSIS GROUND WIRE ASS’Y | VARIOUS | 1 | 1 | -
8 | HV CONNECTOR ASSY | VARIOUS | 1 | 1 | -
9 | JOIN PCB ASS’Y | VARIOUS | 1 | 1 | -
10 | IGBT PAD | VARIOUS | 1 | 1 | -
11 | IGBT | VARIOUS | 3 | 3 | 
12 | UPPER HOUSING ASS’Y | ALDC 12.1 | 1 | 1 | -
13 | SIDE BAR | PBT-GF30 | 2 | 2 | -
14 | LOWER HOUSING | PBT-GF30 | 1 | 1 | -
15 | HEAT CORE ASS’Y | VARIOUS | 1 | 1 | -
15-1 | BRAZING FIN | AL3030 | 7 | 7 | -
15-2 | HEAT ROD ASS’Y | VARIOUS | 6 | 6 | -
15-2-1 | AL TUBE | AL 6063 | 1 | 1 | -
15-2-2 | POLYAMID FILM | PI 외 | 2 | 2 | -
15-2-3 | STONE HOLDER | PPS-GFMD 55% | 1 | 1 | -
15-2-4 | ROD TERMINAL UPPER | C2680-1/2H | 2 | 2 | -
15-2-5 | ROD TERMINAL LOWER | C2680-1/2H | 2 | 2 | -
15-2-6 | PTC STONE | BaTiO3 | 8 | T.B.D | -
15-3 | Core fin Plate | SUS 301 1/2H | 2 | 2 | 
16 | UPPER GROMMET | TA 510 | 1 | 1 | -
17 | Core Temp Sensor Assy | VARIOUS | 1 | - | -
18 | Fixture | T.B.D | 1 | 1 | 
19 | SPONGE | PU Form | 1 | 1 | -
□ B.O.M
<Exploded view : NEa & MVa C/O>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
18
II. 디자인 검토
Notes: 5

## Slide 6
No. | 이 슈 | 원 인 | 개선 방안 | 비 고
1 | 작동 소음 (overall 38dbA이하) | 1.IGBT 스위칭에 의한 전기적 소음 2.고전압 인가 시 이온이동 에 의한 충격 소음 | 1. PWM 출력 주파수 변경 (150Hz → 12Hz) 2. 히트로드 內 PI FILM 및 SILICONE 이중구조 반영 | PTC단품 작동 NOISE 측정 결과 : MAX 50dB 수준 @600V, 10cm이격 측정
2 | 과전압 (서지)에 인한 오작동 | IGBT 내부 소손(SHORT) | High side IGBT를 배치. (차량 시동 불가 회피 설계를 반영함.) | 
3 | 연기/냄새 | 1.PTC히터 작동 시 발열부 온도상승에 따른 히팅부 실리콘 냄새 발생 2.방열핀 잔류 오일에 의한 냄새 발생 | 1.실리콘 사용 최소화(Al-Tube) 접착 실리콘 백금 촉매 제품 적용 2. Aging 공정 추가 | MEa Front 냄새 평가 결과
4 | 과전압 (서지)에 인한 CAN transceiver 소손 | 서지 전압 고려한 내전압 성능 확보 미흡 | 서지 전압을 고려한 최대 동작 전압 대비 1.6배 전압 사양(1350V)의 E-Capacitor 적용. | 
5 | HVAC 열 변형 | 방열성능 증대를 위한 PTC 스톤 발열온도 증대 (Tc : 180℃→210℃) | HEAT CORE 과열 방지 기능 적용. Heat rod단자 4개소 적용으로 ZONE간 열 간섭 최소화 구조 적용 * Tc 160℃ 반영 예정 (고객 요구 사항) | 
□ 주요 과거차 이슈 Summary
II. 디자인 검토
Notes: 6

## Slide 7
Item | Design | Description | Remark
Rod Assy |  | 1.최소 연면거리 기준 : Min 5mm (내전압 Max 0.5mA @4,300V, 60s 만족 기준) : 최소 거리 5.1mm 이상 설계 | According to IEC60664-1
II. 디자인 검토
□ 주요 SPEC 적용 검토
- 내전압 이격거리 검토
Notes: 7

## Slide 8
II. 디자인 검토
□ 주요 SPEC 적용 검토
- IP 디자인 검토
Item | Design | Description | Remark
COVER & PMW CONTROL |  | Cover & Upper Housing 간 실리콘 충진하여, 수밀방지 MEMBRANE FILTER 적용 | Test according to DIN 40050 (IP67)
HV WIRE & PWM CONTROL |  | Apply Water Proof HV & LV Connector | 
■ 수밀 기준 : IPx7 (물 1m에서 30분 방치 후, PTC 기능에 이상 없을 것)
Notes: 8

## Slide 9
II. 디자인 검토
□ 주요 SPEC 적용 검토
- IP 디자인 검토
Item | Design | Description | Remark
HEAT CORE & PWM CONTROL |  | 방수 충진제 도포 적용 | Test according to DIN 40050 (IP67)
HEAT ROD |  | AL Tube Type Heat rod로 외부 수밀방지 Heat Rod Ass’y 상/하단 방수 충진제로 수밀방지 | 
■ 수밀 기준 : IPx7 (물 1m에서 30분 방치 후, PTC 기능에 이상 없을 것)
※) 당사 PTC HEATER IP67 적용 디자인 반영
Notes: 9

## Slide 10
II. 디자인 검토
□ 주요 SPEC 적용 검토
- Core 표면 온도 디자인 검토
Item | Design | Description | Remark
PTC STONE |  | Tc 180℃  Tc 160℃ 적용 Tc 160℃ 적용 시 Temp Sensor 삭제 예정 | 고객SR 요청 및 ES97110-03 (7.3.3항목)
 | NEa,MVa,MEa | CEa, CVa
Tc | 180℃ | 160℃
Notes: 10

## Slide 11
II. 디자인 검토
□ 주요 SPEC 적용 검토
-. Connectors & Pin map
Connector | Part number | Terminal No. | Pin name | Remark
HV Connector | APTIVE 35415839 (Mating : | 1 | HV(+) | 
 |  | 2 | HV(-) | 
 |  | 3 | Interlock(+) – HV PTC | 
 |  | 4 | Interlock(-) – HV PTC | 
LV Connector | KET MG 651104-5 (Mating : KET MG 641107-5) | 1 | IGN3 | 
 |  | 4 | CLIMATE_CAN HIGH | 
 |  | 5 | CLIMATE_CAN LOW | 
 |  | 6 | GND | 
Notes: 11

## Slide 12
II. 디자인 검토
□ H/W Design concept
-BLOCK DIAGRAM
HV(+)
IGN(+)
HV(-)
HV circuit
LV circuit
GND(-)
Core FIN
Core FIN
Core Ass’y
Interlock
Isolation
IGBT1
Core FIN
Core FIN
CAN_ L
Current Sensing1
Shunt2
Shunt1
CAN_ H
PCB Temp Sensor
IGBT2
LC Filter
Current Sensing2
High Voltage Sensing
IGBT3
A
T
C
U
DC/DC
Switching IC
Regulator
LV Sensing
Chassis GND
CAN
Transceiver
Connector
Connector
Transformer
Connector
Digital
Isolator
TXD
RXD
Sidebar Temp Sensor1
Sidebar Temp Sensor2
MCU
Interlock
Gate Driver
Gate Driver
Gate Driver
Regulator
ELEC - CAPCITOR
Notes: 12

## Slide 13
II. 디자인 검토
□ H/W Design concept
-주요소자 관리 품목
NO. | Type | Maker | Part Number | AEC-Q | Datasheet | REMARK
1 | PCB | - | DS-7408(LTF), Tg150℃, FR-4,1.6T,4LAYER ,내외층1OZ. | ○ |  | 
2 | IGBT | TRINNO | TGH40N120F2DR | ○ |  | 
3 | IGBT | IR | AUIRG4PH50S | ○ |  | 
4 | TRANSFORMER | CLOVER | EFD1515-65uH-6 | ○ |  | 
5 | MICOM | Renesas | RH850/F1KM-S1, R7F7016953AFP-C | ○ |  | MCU
6 | Current sensor IC | TI | INA381 | ○ |  | 
7 | DC-DC CONTROL IC | LINEAR | LT8301H | ○ |  | 
8 | CAN Transceiver | INFINEON | SIT1044QT | ○ |  | 
9 | Opto-coupler | TI | QCPL-M419T | ○ |  | 
10 | OP-AMP | Iksemicon | IL2903EDT | ○ |  | 
11 | SHUNT Resistor | ICP ROTECT | MCSMA25EFH1L00 | ○ |  | 
Notes: 13

## Slide 14
II. 디자인 검토
□ H/W Design concept
-PTC 안전 기능
NO | ITEM | Specification | Logic | Functions
1 | LV under Voltage | LV Voltage ≤ 8V (Hysteresis 1.0V) |  | protecting over discharging of the LV Batt Protecting abnormal operating in the under voltage condition of LV
2 | LV Over Voltage | LV Voltage ≥ 18V (Hysteresis 1.0V) |  | Protecting abnormal operating in the over voltage condition of LV
3 | HV under Voltage | HV Voltage ≤ 248V (< 0℃, Hysteresis 30V) |  | Protecting rapid discharging of the HV Battery Protecting abnormal operating in the under voltage condition of HV
 |  | HV Voltage ≤ 320V (> 0℃, Hysteresis 30V) |  | Protecting rapid discharging of the HV Battery Protecting abnormal operating in the under voltage condition of HV
4 | HV Over Voltage | HV Voltage ≥ 865.6V ( Hysteresis 30V) |  | Protecting abnormal operating in the over voltage condition of HV
5 | HV Over Current | HV Current limited < TBD A HV Over Current > TBD A (Hysteresis TBD A) |  | Do not exceed TBDA by controlling the performance by itself. Protecting PTC heater from over current conditions.
6 | PCB Over Temp | PCB Temp ＞ 90℃ (Hysteresis 10℃) |  | Protecting PTC heater circuits from its heat. Reduces performance according to overheating temperature
7 | Core Over Temp | Core Temp ＞ 100℃ (Hysteresis 10℃) |  | Protecting PTC heater circuits from its heat. Reduces performance according to overheating temperature
90℃
100℃
STOP
RUN
Notes: 14

## Slide 15
II. 디자인 검토
□ H/W Design concept
Functional Description
No | Function | Description | Remark
1 | Consumption Power Control | - Power Mode : Linear power control according to watt command - Max Stable Current Control - Max Inrush Current Control | 
2 | Communication | - CAN Communication - fixed 500K bps (CAN) | 
3 | Monitoring | LV, HV Voltage Monitoring HV Current monitoring Consumption Power Monitoring PCB & temperature monitoring | 
4 | Protection Function | - LV Out of Range fault (Under / Over Voltage) - HV Under / Over Voltage fault - HV Over Current fault PCB / Over Temperature fault Communication Error fault control | 
5 | Failure Detection | Sensor Failures (HV, HV Current, Temp Sensors) IGBT Short failure | 
Notes: 15

## Slide 16
II. 디자인 검토
□ H/W Design concept
- Schematic diagram of high voltage circuit
HV
Input
Current
Sensing
Voltage Sensing
IGBT
Gate Driver
PTC
ROD
MCU
HV Voltage sensing : Over voltage protection / Low Voltage protection
Current Sensing : Power Control / Over current protection
Protection Function : IGBT Cut-off
[MCU protection signal  Supply to Gate Driver. (IGBT ON/OFF)]
DC-DC
Driver IC
CAN
communicate
IC
MCU
Output
Filter
Voltage Sensing
CAN data
Transformer
Isolation
Optic
LV
Input
Input
Noise
Filter
Sleep
Mode TR
LDO
RX/TX
HV ~ LV Isolation Parts
(Transformer & Isolation Optic)
Notes: 16

## Slide 17
II. 디자인 검토
□ H/W Design concept
- Heat-Rod short Protection
Heat-rod shorted  Prevent damage to IGBT
When the heat rod is shorted Due to a sudden rise in current，Prevent damage to IGBT.
Concept
Measurement result
Protection Function
IGBT Cut-off (MCU protection signal  Supply to Gate Driver.)
Notes: 17

## Slide 18
II. 디자인 검토
□ H/W Design concept
- UVLO Protection
Under Voltage Lock Out Protection
Unstable operation below threshold voltage.
Used to prevent unstable operation of IGBT.
The voltage above the threshold voltage must be maintained.
(IGBT operation voltage 12V under  cut-off)
IGBT Specification
Notes: 18

## Slide 19
II. 디자인 검토
구분 | 보그워너 | 말레베어 | 자화전자 (SG2) | Woory 양산품 | 비 고
PTC Heater |  |  |  |  | -
Heat rod 구성 |  |  |  |  | -
□ Heat Rod benchmarking
Notes: 19

## Slide 20
II. 디자인 검토
구분 | 보그워너 | 말레베어 | 자화전자 (SG2) | Woory 양산품 | 비 교
Heat rod |  |  |  |  | -
AL Tube | 재질 : AL 6063 | 재질 : AL 3003 | 재질 : AL 3003 | 재질 : AL 6063 | -
절연체 | 재질 : 세라믹 + PI 필름 | 재질 : 세라믹 | 재질 : PI 필름 | 재질 : 실리콘 패드 +PI 필름 | -
Stone holder | 재질 : PPS | 스톤 고정 : 접착제 적용 | 재질 : PBT | 재질 : PPS | -
PTC Stone | BaTio3 + Sub material | 재질 : BaTio3 + Sub material | 재질 : BaTio3 + Sub material | 재질 : BaTio3 + Sub material | -
터미널 | 재질 : AL 1050 | 재질 : AL 1050 + C2680 코킹 접합 | 재질 : C2680(TP) | 재질 : C2680(TP) | -
특징 | 1. 터미널 알루미늄 적용 → 성능 향상 → 접합 공정 작업성 저하 (솔더) 2. 절연체 세라믹 + PI 필름 적용 → 절연특성 향상 → 히트로드 제작(Pressing) 시 크랙에 취약함 | 1. 터미널 발열부 알루미늄 적용 → 성능 향상 2. 절연체 세라믹 적용 → 히트로드 제작(Pressing) 시 크랙에 취약함 | 1. 절연체 PI 필름 적용 → PI 필름 크랙 및 찍김 관리 필요 히트로드 제작(Pressing) 시 잔류응력 저하 | 1. 절연체 실리콘 패드 + PI 필름 적용 → 절연특성 및 히트로드 제작(Pressing) 시 잔류응력 향상 | -
□ Heat Rod benchmarking
Notes: 20

## Slide 21
III. 제품 개발 검증 계획
Notes: 21

## Slide 22
III. 제품 개발 검증 계획
구 분 |  | 1안 NEa/MVa/MEa Carry Over 적용 | 2안 Tc 160℃ 적용
주요 검토 항목 | 표면온도 (Tube & Fin ＞ 150 ℃) | Core Temp cutoff 온도 최적화 | PTC Stone 신규 개발
 | 검증방법 | 1. 1차 (간이평가) 1) 온도 : 0 /20℃ 2) 풍량 : 0 / 100 kg/h 3) 표면 온도 확인 (Tube & Fin ＞ 150 ℃) 2. 2차 (1차 이상 없을 시) 1) ES 97110-03 평가 - 7.3.3 무풍 및 저풍량 작동시 온도 측정 - 7.3.5 HVAC 열 변형 시험 | 
소요 일정 |  | S/W 최적화 (~11/30) | PTC Stone 제작 (~11/30) 제품 제작 및 평가 (~12/8)
장점 |  | 1. 개발 일정 단축 2. 단가 변동 無 (WIRE 류 제외) | 1. Core Temp Sensor 삭제 가능 (소요 일정 외 추가 일정 必)
단점 |  |  | 1. 시작차 전 적용 불분명 (성능 만족 여부 불확실) 2. 사양 이원화 (NEa 외 차량)  단가 상승 3. Package 변경 가능성 有
Notes: 22

## Slide 23
III. 제품 개발 검증 계획
□ ES평가 계획서 (Tc 160도 적용 유/무에 따라 일정 수립 예정)
Notes: 23

## Slide 24
구 분 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
HKMC 개발일정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -
WRA(가칭) 개발일정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
협력사 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WRK
금형 제작 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
설비 & JIG 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
표준류 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
설비 검수 및 P1 대응 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
설비 이관 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DV / PV TEST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
설비 SET-UP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WRA
P2 이벤트 공급 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
공정 감사 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ISIR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
공정준비 및 확인
부품지원
및 품질확보
공정품질
감소활동
양산체제
확립
All TOOL
FULL TOOL
9/15
8/30
7/15
23.11.30
PV
25.10.1
24.6.1
Master car
SOP
P2
시작차
24.10.1
25.5.1
8/30
신차품질
11/05
11/15
P1 : 9/10(WRK)
11/10
NEa Carry Over 적용
Tc 160도 적용 검토 必 (DV 및 PV 재 진행 필수)
Ⅴ. 개발일정
24.1.1
All 출도
P1
24.11.15
LP2
25.7.1
M1
25.9.1
25.9.1
24.5.1
Master car
SOP
P2
시작차
24.9.1
25.4.10
23.11.30
All 출도
P1
24.11.1
LP2
25.6.10
M1
25.8.10
24.3.31
DV
T.B.D

## Slide 25
이상입니다.